## Slide 1: Eksperimentalne raziskave in modeliranje potresnega odziva zidanih konstrukcij
dr. Matija Gams
prof. dr. Miha Tomaževič
Zavod za gradbeništvo Slovenije

## Slide 2: Vsebina
Uvod in namen raziskav
Opis preiskav in rezultati
Numerično modeliranje
Ugotovitve

## Slide 3
Ključne lastnosti aeriranega avtoklaviranega betona (AAC) so:
  Dobra toplotna izolativnost
  Visoka požarna odpornost
  Nizka gostota vendar nizka trdnost
  Preprostost gradnje
Nizke trdnosti vzbujajo nezaupanje glede uporabe materiala na potresnih območjih
Z eksperimentalnimi preiskavami na potresni mizi smo želeli preveriti utemeljenost nezaupanja
Rezultate raziskav smo uporabili za razvoj numeričnih modelov za simulacijo potresnega odziva
Raziskave je sofinancirala industrija (Xella Slovenija)
Uvod in namen raziskav

## Slide 4: Konstrukcija
Tipični večetažni stanovanjski objekti
Preiskave se izvajajo v modelnem merilu (1:4)
Preizkušanec | 1 | 2 | 3
Št. etaž | 3 + mansarda | 3+mansarda | 4+mansarda
Smer | Y | X | X
Etažna višina 2,50 m
Debelina zidov: 30 cm
Gradnja v sistemu povezanega zidovja
Lokacije navpičnih zidnih vezi v skladu z Evrokodom 8
Opis preiskav

## Slide 5: Modeliranje materialov
Material ne omogoča modeliranja po principu popolne modelne podobnosti
Količina | 2. Razred trdnosti | 4. Razred trdnosti | 6. Razred trdnosti |  | Modelna | Model/prototip
Gostota [kg/m3] | 440 | 500 | 660 |  | 496 | 1
Tl. trdnost zidakov [MPa] | 2,5 | 5,0 | 7,5 |  | 1.59 | 3,14
Tl. trdnost zidovja [MPa] | 2,14 | 3,92 * | 5,35 |  | 1,49 | 2,63
Natezna trd. Zidovja [MPa] | 0,22 | 0,24 * | 0,26 |  | 0,25 | 0,96
* interpolirano
Opis preiskav

## Slide 6: Potresna obtežba
Enokomponentno vzbujanje s potresno obtežbo
Akcelerogram iz Črnogorskega potresa leta 1979
  največji pospešek tal 0.43 g (Petrovac, Hotel Oliva, N-S)
Za polovico skrajšan zapis se razmeroma dobro ujema s spektrom Evrokoda 8 v območju nihajnih dob zidanih konstrukcij
Obtežba je modelno pomanjšana
Uspešna simulacija obtežbe
Opis preiskav

## Slide 7: Preizkusi na potresni mizi
Model 2
Model 3
Opis preiskav

## Slide 8: Odziv in porušitev konstrukcije
Prevladuje strižno obnašanje
Model 2
Model 3
Opis preiskav

## Slide 9: Dinamična analiza odziva konstrukcije na potresno obtežbo
Histerezna pravila z upoštevanjem degradacije nosilnosti ni togosti
Numerično modeliranje
Ovojnica odpornosti
Na ZAGu razvit program za potisno analizo zidanih konstrukcij (pushover)

## Slide 10
Dobro ujemanje izmerjenih in izračunanih rezultatov
Dinamična analiza odziva konstrukcije na potresno obtežbo
Numerično modeliranje

## Slide 11: Zaključki
Ugotovili smo za zidano konstrukcijo pričakovano obnašanje med potresom (strižni odziv)
Kljub nizkim trdnostim osnovnega materiala so potresna odpornost , kapaciteta pomikov in duktilnost zadostni
Rezultati so pokazali pomembno vlogo navpičnih zidnih vezi pri zagotavljanju potresne odpornosti
Odziv konstrukcije na potres se da z ustreznimi računskimi modeli simulirati z zadovoljivo natančnostjo